ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Складское оборудование
СТЕЛЛАЖИ ПОЛОЧНЫЕ
Общие технические условия

(EN 15620:2010, NEQ)

(EN 15629:2010, NEQ)

(EN 15635:2009, NEQ)

Издание официальное

Предисловие

- РАЗРАБОТАН Ассоциацией производителей стеллажей и складского оборудования

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 253 «Складское оборудование*»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 12 января 2017 г. Ne 7-ст

- 8 настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих европейских
стандартов:

ЕН 15620:2010 «Стальные неподвижные системы хранения. Стеллажи сборно-разборные. Допус-
ки. отклонения и деформации» (EN 15620:2010 «Steel static storage systems — Adjustable pallet
racking — Tolerances, deformations and clearances». NEQ);

EH 15629:2010 «Стальные неподвижные системы хранения. Технические условия на оборудова-
ние для хранения» (EN 15629:2010 «Steel static storage systems — Specification of storage equipment»,
NEQ);

EH 15635:2009 «Стальные неподвижные системы хранения. Эксплуатация и техническое обслу-
живание оборудования для хранения» (EN 15635:2009 «Steel static storage systems — Application and
maintenance of storage equipment». NEQ)

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об измене-
ниях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года)
информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и попра-
вок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». в случае пере-
смотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в
информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет i4vww.gosf.ru)

© Стандартинформ.2017

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас-
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии

Содержание

- Область применения	1

- Нормативные ссылки	1

- Термины и определения	2

- Классификация	3

- Технические требования	5

- Параметры стеллажей	7

- Правила приемки	9

- Методы испытаний	10

- Сборка, монтаж и изменение конфигурации стеллажей	12

- Эксплуатация	13

- Гарантии изготовителя	15

Библиография	15

in

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Складское оборудование

СТЕЛЛАЖИ ПОЛОЧНЫЕ

Общие технические условия

Storage systems. Hand loaded steel static snelvings.
General specifications

Дате введения — 2017—09—01

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на стальные сборно-разборные стеллажи (далее — стел-
лажи) высотой до 16 м. предназначенные для хранения тарных и штучных грузов, эксплуатируемые в
закрытых помещениях; размещение грузов на стеллажах производится вручную.

Требования настоящего стандарта должны применяться при разработке новых и модернизации
существующих конструкций сборно-разборных полочных стеллажей, а также при разработке рабочей
документации на изготовление сборно-разборных полочных стеллажей.

Настоящий стандарт не распространяется на стеллажи специального назначения, стеллажи, вос-
принимающие нагрузки от зданий и штабелирующих устройств (кранов-штабелеров). стеллажи, приме-
няемые для работы в сейсмически опасных районах.

- Нормативные ссылки

8 настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструктор-
ских документов

ГОСТ 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 2.610 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатацион-
ных документов

ГОСТ 9.032—74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Груп-
пы. технические требования и обозначения

ГОСТ 9.103—76 Единая система эащитыот коррозии и старения. Временная противокоррозионная
защита металлов и изделий. Термины и определения

ГОСТ9.104—79 Единая система эащитыоткоррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы
условий эксплуатации

ГОСТ 9.306 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметал-
лические неорганические. Обозначения

ГОСТ 9.410—88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия порошковые полимер-
ные. Типовые технологические процессы

ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка
выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 3242 Соединения сварные. Методы контроля качества

ГОСТ 5264 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элемен-
ты и размеры

ГОСТ 11533 Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения
сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

Падение официальное

ГОСТ 11534 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные подострыми и тупыми углами. Основные
тилы. конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 14771 Дуговая сварка в защитном газа. Соединения сварные. Основные типы, конструктив*
ные элементы и размеры

ГОСТ 15878 Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 23118—2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

ГОСТ 23518 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные подострыми и тупыми углами.
Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 26433.2 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве.
Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений

ГОСТ Р 15.201 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция произ-
еодственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство

ГОСТ Р 53734.5.1 Электростатика. Защита электронных устройств от электростатических явле-
ний. Общие требования

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч-
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпус-
кам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылоч-
ный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию
этого стандарта с учетом всех внесенных еденную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на кото-
рый дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение
рекомендуется применятьбез учета данного изменения. Еслиссылочный стандарт отменен без замены, то положе-
ние. в котором дана ссылка на него, рекомендуется принять в части, не затрагивающей эту ссыпку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

  - тарный груз: Г руэ массой до 50 кг. упакованный в тару любого вида и обрабатываемый только
с использованием ручного труда.

  - штучный груз: Груз массой до 50 кг, представляющий собой любую другую единицу и обраба-
тываемый только с использованием ручного труда.

  - полка: Частьстеллажа. представляющая собой горизонтальную поверхность, на которой раз-
мешаются штучные грузы, выполненная либо е виде сплошной или перфорированной, в том числе
составленной изнесхопьких элементов поверхности, решетки, либое виде двух или нескольких горизон-
тальных балок.

  - стеллаж полочный: Сборно-разборная конструкция, груэонесущая поверхность которой
выполнена е виде попок (полки), которые (ая) могут (жет) как опираться на балки, так и быть прикреплен-
ными(ой) непосредственно к стойкам.

  - стойка стеллажа: Вертикальный груэонесущий элемент стеллажа.

  - балка стеллажа: Горизонтальный груэонесущий элемент стеллажа, крепящийся к рамам
стеллажа.

  - рама стеллажа: Вертикальный груэонесущий элемент стеллажа, состоящий из стоек и эле-
ментов, обеслечивающих жесткость стеллажа а поперечном направлении.

  - элемент жесткости: Элемент стеллажа, устанавливаемый е вертикальной или горизонталь-
ной плоскости и используемый для придания стеллажу дополнительной устойчивости.

Примечание — Варианты рам стеллажей с элементами жесткости приведены не рисунке 1.

  - боковая стенка: Панель, устанавливаемая между стойками стеллажа в поперечном направ-
лении.

задняя стенка: Панель, устанавливаемая между стойками стеллажа в продольном направ-
лении.

Рисунок 1 — Варианты рам стеллажей с элементами жесткости

  - секция хранения: Место хранения штучных грузов, ограниченное двумя соседними рамами
(парами стоек) стеллажа.

  - уровень хранения: Место для хранения грузов на одном уровне от опорной поверхности по
всей длине ряда стеллажа.

  - ячейка хранения: Место хранения грузов на одном уровне хранения стеллажа, ограничен'
нов соседними рамами (ларами стоек).

  - максимальная допустимая нагрузка на раму: Максимальная допустимая масса всех
единиц груза и других элементов, которая передается на раму стеллажа при его эксплуатации.

  - максимальная допустимая нагрузка на ячейку хранения: Максимальная допустимая
равномерно распределенная общая масса всех единиц груза, размещенных в ячейке хранения стелла-
жа при его эксплуатации.

  - максимальная допустимая нагрузка на секцию хранения: Максимальная допустимая
общая масса всехединицгруза. размещенных водной секции хранения стеллажа при его эксплуатации.

  - случайные нагрузки (ударные воздействия): Дополнительные непредусмотренные
конструкцией стеллажей переменные нагрузки и нагрузки при размещении грузов.

- Классификация

Полочные стеллажи подразделяют на следующие классы:

- — стеллажи с высотой верхнего яруса хранения Н не более 3 м. конструкцией которых не
предусмотрено наличие проходов, настилов, площадок на какой-либо отметке по высоте от уровня пола
(см. рисунок 2):

- — стеллажи с высотой верхнего яруса хранения Н более 3 м. обрабатываемые как с пола, так и
при помощи устройств для подъема людей, конструкцией которых не предусмотрено наличие проходов,
настилов, площадок на какой-либо отметке по высоте от уровня пола (см. рисунок 3):

— стеллажи, конструкцией которых предусмотрено наличие проходов, настилов, площадок на
какой-либо отметке по высоте от уровня пола (см. рисунок 4).

Рисунок 2— Стеллажи с высотой верхнего яруса хранения Н S3 м

Рисунок 4 — Стеллажи, конструкцией которых предусмотрено наличие проходов, настилов, площадок

- Технические требования

  - Общие положения

Стеллажи следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабо-
чим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

При постановке стеллажей на производство предприятие-изготовитель должно разработать
проектную документацию в соответствии с ГОСТ 2.102 и ГОСТ 2.610.

Механические свойства материалов элементов стеллажей должны обеспечивать возможность
восприятия нагрузок с учетом условий эксплуатации.

8 ненагруженком состоянии скручивание стоек.полок и балок симметричной формы вокруг их
продольной оси не должно бытьболее 1е на 1000 мм длины. Для асимметричных профилей допускается
начальный угол скручивания, на 50 % превышающий угол скручивания для симметричных элементов.

Точность изготовления элементов стеллажей должна обеспечивать собираемость конструкции
стеллажей.

На деталях стеллажей не допускаются трещины любого вида, расслоения, допускаются заусенцы
не более 30 % толщины металла; элементы стеллажей не должны иметь острых углов и кромок в зоне
размещения груза.

Применяемые сварочные материалы и технология сварки должны обеспечивать прочность
сварного соединения не ниже нормативного значения временного сопротивления основного металла.
Сварные швы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 14771, ГОСТ 11533.
ГОСТ 11534. ГОСТ 5264. ГОСТ 23518. ГОСТ 15878. Контроль сварных соединений осуществляют в
соответствии с ГОСТ 23118—2012 (приложение А. средний уровень качества).

Максимальное допустимое отклонение шага перфорации стойки по длине должно быть
не более 1 мм на 1000 мм длины и не более 0,1 % общей длины.

Поверхность металлических элементов стеллажей должна иметь защитно-декоративное покры-
тие не менее класса 3 по ГОСТ 9.032—74, ГОСТ 9.410—88 и не менее класса 2 для гальванического
покрытия по ГОСТ 9.104—79. ГОСТ 9.103—78. Цвет покрытия при необходимости определяют по [1].

Крепежные изделия должны иметь защитное покрытие по ГОСТ 9.306.

В случае установки на стеллаж оборудования, работающего под напряжением, необходимо обес-
печить защиту персонала от поражения электрическим током в соответствии с [2]. конструкция стеллажа
при этом заземления не требует.

Конструкция стеллажа требует обязательного заземления только е случае складирования на нем
изделий, для которых установлены требования защиты от электростатических явлений согласно
ГОСТ Р 53734.5.1.

  - Общие требования расчета

При проектировании стеллажей необходимо использовать конструктивные схемы, обеспечиваю-
щие прочность, устойчивость и пространственную неизменность стеллажей в целом, а также их
отдельных элементов при транспортировании, монтаже и эксплуатации.

Для изготовления несущих металлических конструкций стеллажей следует использовать стали с
пределом текучести не менее 196 МПа.

При проверке стеллажа на прочность и устойчивость его конструкцию следует рассматривать как
систему взаимосвязанных элементов.

Суммарные расчетные внутренние напряжения несущихэлементовстеллажа с учетом коэффици-
ента надежности по нагрузке не должны превышать предела текучести материала. Коэффициент
надежности по нагрузке должен быть не менее 1.25.

Вертикальную нагрузку от массы каждого груза принимают в виде системы одинаковых сосредо-
точенных сип или равномерно распределенной нагрузки в зависимости от того, какой из расчетных
случаев создает наибольшие напряжения в элементе конструкции.

Рамы стеллажей допускается изготавливать из двух и более разъемных частей по высоте.

Прогиб попок (балок) при равномерно распределенной по площади нагрузке измеряют по грани
длинной стороны полки: при этом прогиб не должен быть болев 1 /200 пролета этой полки (балки) соглас-
но рисунку 5.

Максимальные деформации полки стеллажа не должны нарушать ее работоспособного
состояния.

Примечание — Прогиб в середине попки не нормируют.

Рисунок 5 — Прогиб полки (балок с попками)

Требования к прогибам и ровности настилов, площадок, переходов устанавливает заказчик на ста-
дии составления технического задания на проектирование с учетом особенностей технологического
процесса.

Прогибы поднастильных балок не должны быть более 1/200 их длины.

  - Комплектность

В комплект поставки стеллажей должны входить детали и сборочные единицы, указанные в специ-
фикации на поставку.

К каждому комплекту стеллажей должны быть приложены паспорт, инструкция по монтажу и руко-
водство по эксплуатации по ГОСТ 2.601.

Упаковка стеллажей должна обеспечивать надежное транспортирование и хранение, а также
возможность проведения разгрузки механизированным способом.

При отгрузке стеллажей предприятие-изготовитель осуществляет маркировку грузовых мест
идентификационными табличками с указанием наименования предприятия-изготовителя, даты изго-
товления. номера заказа на производстве, габаритов и массы единицы груза, а также номера места в
соответствии с отгрузочными документами.

Примечание — При дополнительной поствеке элементов стеллажей предоставление эксплуатацион-
ной документации оговаривают в договоре на поставку.

- Параметры стеллажей

Ширину рабочего коридора между рядами стеллажей устанавливает заказчик на стадии составов*
ния технического задания исходя из действующих нормативных документов, применимых для конкрет.
ных объектов.

  - Параметры размещения груза в секции

Горизонтальные и вертикальные зазоры, которые необходимо контролировать и соблюдать при
эксплуатации, приведены на рисунке 6.

t — груз. 2 — полка. 3 — балка с полками; 4 — балка с полками без прогиба (непогруженная балка с полками); 5 — попка без
прогиба (непогруженная полка); Х3220 мм — рекомендуемое расстояние от груза до стойки стеллажа а направлении X;
Х4&20мм — рекомендуемое расстояние между грузами; 3:20мм — рекомендуемое расстояние от верхней плоскости
груза до нижней плоскости полки следующего уровня хранения; Уп — оговаривается а договоре на поставку

Рисунок в — Схеме размещения груза в секции

Применение зазоров менее указанных на рисунке 6 значений допускается при обеспечении безо*
пасной работы персонала эксплуатирующего предприятия.

Размещать грузы на полках следует без свесов в сторону рабочего коридора.

Эксплуатирующее предприятие при необходимости допжно производить согласование размеще-
ния стеллажей и грузов на них сорганами санитарного, пожарного и других видов контроля (надзора).

  - Допуски, отклонения и деформации

Максимальные допустимые отклонения установленной стеллажной системы указаны на рисунке 7
и в таблице 1. Данные значения должны быть измерены при нахождении стеллажной системы в ненагру-
женном состоянии.

Указанные в таблице 1 значения также обязательны для демонтированной и вновь собранной
стеллажной системы.

Таблица 1 —Допуски, отклонения и деформации

| Обозначение | Наименование | Значение, мм |
| --- | --- | --- |
| М | Отклонение от номинального расстояния между двумя стойками на каж- дом на уровней хранения | S3 |
| Д£.¦(л) | Отклонение от номинальной общей длины ряда стеллажа в зависимости от числа секций л. измеренное на расстоянии 200 мм от уровня пола | s3n |

Окончание таблицы 1

| Обозначение | Наименование | Значение, мм |
| --- | --- | --- |
| Лбд | Смещение торцев рам ряда стеллажей от «базовой» линии, связанной с монтажными реперными точками, измеренное на расстоянии 200 мм от уровня пола | 110 |
| 6 | Смещение стоек а направлении X (стойки разных рядов стеллажей) в за- висимости от числе секций л. измеренное на расстоянии 200 мм от уровня пола | 13л |
| 6F | Смещение двух стоек одной рамы относительно друг друга | 110 |
| С, | Отклонение от плоскости У02 в направлении X | 1 (Н/350) |
| С, | Отклонение от плоскости Х02 в направлении У | ± (Н/350) |
| ДО | Отклонение от номинальной глубины рамы | г 6 |
| ле | Отклонение от номинального размера рабочего коридора, измеренное на расстоянии 200 мм от уровня пола | 115 |
| л£¦ | Отклонение от номинального размера расстояния между рельсовыми на- правляющими | Указывает изготовитель ШТ |
| Д F | Смещение первых (последних) рам в ряду стеллажей от оси рабочего ко- ридора | И 5 |
|  | Смещение рамы в направлении У | :5 |
|  | Отклонение от параллельности боковой поверхности балки относитель- но плоскости Х02 | 1 (1У400) |
| G, | Отклонение от параллельности опорной поверхности балки относитель- но плоскости ХОУ | 1 (L/SOO) |
| 4 | Отклонение от прямолинейности стойки между двумя соседними балка- ми в направлении X | ± (Н6/400) или 13 |
| Л | Отклонение от прямолинейности стойки а направлении У | 1 (Н/500) |
| АН,Д | Отклонение от номинального значения расстояния от верхней плоскости нижней белки до пола | 110 |
| ЛЯ, | Отклонение расстояния от верхней плоскости любой балки до верхней плоскости любой другой белки от номинального значения в одной секции | 15 или (Н,/500) |
|  | Перепад уровня между двумя соседними балками одной секции от гори- зонтальной плоскости | 110 |
| Примечания Для стеллажей класса 1 допускается применять увеличенное отклонение от плоскости Х02 в направлени- ях X и У до х (Н/150). Измерения проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 26433.2. |

- Правила приемки

Данный раздел распространяется на приемку стеллажей, осуществляемую лредприятием-изгото-
вителем в процессе освоения и производства.

  - Изготовленная продукция до ее отгрузки, передачи или продажи потребителю (заказчику)
подлежит приемке с целью удостоверения ее годности для использования в соответствии с требовани-
ями. установленными в настоящем стандарте и (или) ТУ. договорах, контрактах.

  - При освоении производства стеллажей, выпуск которых предприятие-изготовитель осуще-
ствляет впервые, проводят квалификационные испытания.

Для контроля качества и стабильности технологического процесса не реже одного раза в три
года проводят периодические испытания. Первый раз периодические испытания проводят не позднее
чем через три года после проведения квалификационных испытаний. При приемке продукции квали-

фикационные испытания имеют статус периодических до получения результатов первых периодичес-
ких испытаний.

Проведение вышеуказанных видов испытаний на месте эксплуатации не допускается.

  - Квалификационные испытания

Приемке стеллажей, выпуск которых предприятием-иэготовителем начат впервые, должны пред*
шествовать квалификационные испытания, проводимые в соответствии с ГОСТ 15.201.

Квалификационные испытания организует и обеспечивает их проведение изготовитель (постав-
щик) продукции. Квалификационные испытания проводит комиссия, в состав которой входят предста-
вители предприятия-изготовителя.

Квалификационные испытания проводят аналогично методам периодических испытаний, установ-
лвннымв настоящем стандарте, приэтом дополнительно проводят проверку соответствия требованиям
конструкторской документации и (или) ТУ.

Результаты квалификационных испытаний оформляют в виде акта по ГОСТ 15.309.

  - Приемо-сдаточные испытания

Приемо-сдаточные испытания проводит ОТК предприятия-изготовителя в соответствии с
ГОСТ 15.309 в объеме не менее 2 % партии.

Приемо-сдаточные испытания состоят из контроля геометрических параметров, сварных и других
видов соединений и качества внешних защитных покрытий элементов стеллажей.

В сопроводительной доку ментации делают отметку о положительных результатах приемо-сдаточ-
ных испытаний.

  - Периодические испытания

Периодические испытания проводят для подтверждения качества продукции и стабильности
технологического процесса.

Периодические испытания проводит изготовитель (поставщик) с привлечением, при необходи-
мости. других заинтересованных сторон.

Образцы продукции для проведения периодических испытаний отбирают в количестве, установ-
ленном в стандартах или договорах на поставку, из числа единиц продукции, изготовленных в течение
установленного периода (или установленного количества) и прошедших приемку изделий.

Результаты периодических испытаний оформляют в виде акта по ГОСТ 15.309.

Примечание — В случаетилоразмврного ряде. семейства или гаммы образцов продукции допускается
подвергать периодическим испытаниям образцы, являющиеся типовыми представителями продукции, при усло-
вии единого технологического процесса изготовления всей продукции из состава типорвзмерного ряда (семейства,
гаммы).

- Методы испытаний

Данный раздел распространяется на периодические испытания, проводимые предприятием-иэго-
товителем в процессе производства. Испытаниям подвергается серийная продукция.

Проверку качества поверхностей защитных покрытий деталей стеллажей на соответствие требо-
ваниям настоящего стандарта проводят внешним осмотром.

Проверку качества сварных соединений проводят внешним осмотром по ГОСТ 3242.

  - Периодические испытания

Периодическим испытаниям подвергают сборочные единицы и детали стеллажей каждого изго-
тавливаемого на предприятии вида, прошедшие приемку и отобранные выборочно в количестве, необ-
ходимом для сборки трех секций с максимальной допустимой нагрузкой и высотой первого уровня
хранения, определяемой изготовителем.

Рамы стеллажей должны иметь жесткое соединение с основанием, закрепленным к полу (при
наличии крепления, предусмотренного конструкцией стеллажа).

Для стеллажей классов 2 и 3 допускается не проводить заводские испытания полноразмерных
образцов. Для данных классов стеллажей проводят испытания по методике, установленной для стелла-
жей класса 1 с учетом приложения вертикальных и горизонтальных сил. эквивалентных соответству-
ющей схеме проведения испытаний.

Проводят два отдельных испытания.

8 первом испытании к каждой ячейке стеллажа прикладывают равномерно распределенную
нагрузку не менее 1.25 номинального значения нагрузки (см. рисунок 8). Нагрузку на стеллаж определя-
ют по формуле

Qn.

гдеО=1.25д,.

q, — номинальная нагрузка на ячейку хранения, кг:
п — число ячеек в стеллаже.

Дополнительно в верхней части каждой рамы прикладывают горизонтальную нагрузку Р, равную
1 % номинального значения нагрузки на секцию. Нагрузка на крайние рамы стеллажа должна быть равна
Р/2. на остальные — Р. где Р - 0,1{р,л).

Во втором испытании к каждой ячейке стеллажа прикладывают равномерно распределенную
нагрузку не менее 1.25 номинального значения нагрузки (см. рисунок 9). Нагрузку на стеллаж определя-
ют по формуле

Qn.

raeQ=-\,25q,\

q, — номинальная нагрузка на ячейку хранения, кг:
п — число ячеек в стеллаже.

Дополнительно в торце стеллажа к каждой стойке прикладывают горизонтальную нагрузку Р. рав-
ную 1 % номинального значения нагрузки на секцию. Нагрузка на стойку торца стеллажа должна быть

Р=0.1(о,л).

Примечание — Для полочных стеллажей высотой менее 3 м. у которых не предусмотрено крепление к
полу, при испытаниях применяют только вертикальные нагрузки.

Продолжительность действия нагрузки — 10 мин. После испытаний на воздействие вертикальной
и горизонтальной нагрузок стеллаж должен удовлетворять требованиям, установленным в разделе 6.
швы сварных соединений — требованиям раздела 5. Детали стеллажа не должны иметь повреждений.
Испытания стеллажей на месте эксплуатации не проводят.

и

| т \ j[ | 1 Tf » 1 |  |  | W* '* ? | K, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 ♦ i 1 1 |  |  | <4 *. *i | л |
| я | Тт1 |  | TV1 | N‘ * |  |
|  | , t, 1, | h |  | /*[ *. *, | / V |
| 1 | vr1 |  | TV | vn v* |  |
|  | 1 1 , 1 1 | / | L *1 +1 | A *. i. | / |
| h "Ч | TV | v |  | VTV1 |  |
|  | 1 | / 4 | •ч | ! \ J | \ |

Рисунок 9 — Испытание на воздействие горизонтальной нагрузки

- Сборка, монтаж и изменение конфигурации стеллажей

  - Сборка и монтаж стеллажей

Сборку и монтаж стеллажей выполняют в соответствии с инструкциями предприятия-изгото-
вителя.

Параметры смонтированных стеллажей должны соответствовать требованиям, указанным в
разделе 6.

Необходимостькреллениястеллажейклолу.типичисло анкеров, других фиксирующих элементов
определяет предприятие — изготовитель стеллажей. Установку анкеров и болтовых соединений прово-
дят в соответствии с требованиями предприятия — изготовителя стеллажей.

Отсутствие крепления к полу допускается при наличии указания со стороны предприятия—изгото-
вителя стеллажей.

Конструкция пола должна обеспечивать возможность установки анкеров в соответствии с требо-
ваниями предприятия — изготовителя стеллажей и отсутствие скрытых инженерных коммуникаций,
гидроизоляции и пр.

Моменты затяжки болтовых соединений и анкеров должны быть указаны в инструкции по монтажу и
паспорте на стеллажи.

При наличии е схеме установки стеллажей вертикальных элементов жесткости и прочих элемен-
тов, указанных в спецификации на поставку, их монтаж является обязательным и должен проводиться в
соответствии с инструкциями по монтажу предприятия-изготовителя. Демонтаж, перестановку либо
модификацию подобныхэлементов допускают только лосогласованиюспредприятием-изготовителем.

После завершения монтажных работ рекомендуется установка на видном месте информационных
табличек с указанием максимально допустимой нагрузки на полку и на секцию. Данные таблички могут
либо входить в комплект поставки, либо быть установлены эксплуатирующим предприятием.

  - Изменение конструкции и конфигурации стеллажей

Любое изменение конфигурации стеллажей может привести к изменению несущей способности и
поэтому должно быть обязательно согласовано с предлриятием-изготовителем либо с поставщиком
стеллажей, если в паспорте на стеллажи не указано иное. При отсутствии возможности получения
указанного согласования изменение конфигурации стеллажей проводят только на основании расчетов
несущей способности.

Изменение конфигурации следует проводить при полностью разгруженных стеллажах в месте
проведения изменений.

После изменения конфигурации стеллажей необходимо обновить соответствующие данные на
информационных табличках и указания о максимальных допустимых нагрузках.

Описание всех проведенных изменений вносят в паспорт на стеллажи сукаэанием даты и предпри-
ятия. проводившего работы.

  - Приемка стеллажей после сборки и монтажа

После завершения сборочных и монтажных работ должна быть проведена приемка стеллажей в
эксплуатацию с оформлением акта приемки между эксплуатирующим предприятием и организацией,
проводившей монтаж.

Перед вводом в эксплуатацию проверяют соответствие стеллажей требованиям инструкции по
монтажу предприятия — изготовителя стеллажей, схеме размещения оборудования на объекте заказ-
чика (планировке). Для проверки соответствия стеллажей параметрам, указанным в таблице 1. прово-
дят контрольные измерения стеллажей в ненагруженном состоянии в заранее согласованном объеме.

- Эксплуатация

Стеллажи должны эксплуатироваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации, предостав-
ленной предприятием-изготовителем.

Эксплуатирующее предприятие должно назначить сотрудника, ответственного за эксплуатацию
стеллажей.

Проведение инструктажей, а также общие правила проведения погрузочно-разгрузочных работ
осуществляют в соответствии с (3) и [4].

Не допускается превышение указанных в паспорте нагрузок на уровень (полку) или настил во избе-
жание деформации и повреждения элементов стеллажей.

Полы должны соответствовать [5]. Не допускается появление зазоров между стойками и полом
(например, при просадке полов).

Нормальная эксплуатация подразумевает отсутствие соударений груза со стеллажом во время
загрузки и выгрузки. Не допускается соприкосновение груза со стенами, потолком здания, балками,
полками верхнего уровня или настилом стеллажа. Не допускаются механические повреждения и удар-
ные нагрузки на стеллажи, все вышеуказанные виды воздействий рассматривают как случайную нагруз-
ку (ударное воздействие).

Не допускается эксплуатация стеллажей с поврежденными элементами конструкции.

Рекомендуемый порядок загрузкистеллажей — снизу вверх, разгрузкистеллажей — сверху вниз.

Нагрузка на груэонесущие элементы стеллажа — только равномерно распределенная (см. рису-
нок 10).

Рисунок Ю — Схема загрузки стеллажа

8 случае превышения соотношения высоты к глубине стеллажа Н:Гг5:1 или наличии боковой гори-
зонтальной опрокидывающей силы Нг й 5 кг (например, при наличии лестницы), или при расположении
первой попки на высоте более ft *600 мм. требуется обязательное анкерное крепление стеллажей к полу
(см. рисунок 11).

Рисунок 11 — Требований по креплению стеллажа к полу

Запрещается вставать на элементы стеллажей, не предназначенные дляэтого, и лазить постепла-
жам (см. рисунок 12).

Сотрудник, ответственный за эксплуатацию стеллажей, должен организовывать проведение час*
тичного и полного технического освидетельствования стеллажей.

Частичное техническое освидетельствование проводят не реже одного раза в неделю специалис-
ты. аттестованные на знание требований настоящего стандарта, результаты освидетельствования
заносят в журнал.

При частичном техническом освидетельствовании проводят технический осмотр стеллажей на
наличие повреждений. В случае выявления повреждения сотрудник, ответственный за эксплуатацию,
должен незамедлительно приостановить эксплуатацию стеллажа в зоне повреждений. С поврежденных
элементов должна быть снята нагрузка (необходимо разгрузить стеллаж в месте повреждения). Повреж-
денные элементы необходимо заменить.

Полное техническое освидетельствование стеллажей проводят не реже одного раза в 12 мес орга-
низации. аккредитованные в национальной системе аккредитации в качестве испытательной лаборато-

рии с соответствующей областью аккредитации, либо предприятия — изготовители стеллажей,
подвергаемых освидетельствованию.

Полное техническое освидетельствование стеллажей включает в себя следующие процедуры:

- идентификацию поврежденных элементов и общий анализ технического состояния стеллажей.

Поиск и идентификацию поврежденных элементов проводят для всех стеллажей на всех уровнях

хранения, включая области, скрытые товаром или иными предметами, при этом предметы, мешающие
осмотру стеллажей, необходимо убрать, либо использовать технические средства и/или подъемное
оборудование, позволяющие осмотреть скрытые зоны стеллажа и зафиксировать деформацию:

- измерительный контроль следующих параметров:

Сх — отклонение от плоскости YOZ в направлении X;

Cf — отклонение от плоскости XOZ в направлении У;

- измерительный контроль моментов затяжки болтовых соединений и анкеров, в объеме
не менее 2 % общего числа болтовых соединений. Если число болтовых соединений с моментом затяж-
ки. не соответствующим номинальному, более 20% общего числа проверенных, необходимо выполнить
затяжку всех болтовых соединений стеллажей;

- визуальный контроль сварных соединений с целью выявления повреждений, образовавшихся в
процессе эксплуатации, в объеме не менее 2 % общего объема сварных соединений.

Результаты полного технического освидетельствования фиксируют в отчетной документации,
отражающей состояние стеллажного оборудования. Отчетную документацию по результатам полного
технического освидетельствования составляет организация, проводившая техническое освиде-
тельствование.

- Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие стеллажей требованиям
настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок эксплуатации — не менее 24 месс момента ввода стеллажей в эксплуа-
тацию.

Указанный срок может быть продлен по согласованию предприятия-изготовителя и эксплуатиру-
ющего предприятия.

  - При соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения срок службы стелла-
жей — 10 лете момента изготовления.

Библиография

Правила устройства электроустановок, издание 7

Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и раз-
мещении грузов

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспор-
та (напольный безрельсовый колесный транспорт)

Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13—68

УДК658.78.06:006.354	ОКС 53.080

97.140

Ключевые слова: стеллажное оборудование, стеллажи полочные, системы хранения, складирование,
хранение

Редактор в.И. Мазикоаа
Технический редактор В.Н. Прусакова
Корректор М.И. Першина
Компьютерная еерстка И. А НапеОкиной

Сдано в набор 16.01.2017. Подписано в печать 09.02.2017. Формат 60 » 84Гарнитура Ариел.
Уел. печ. л. 2.32. Уч.-изд. л. 2.10. Тираж 30 мз. Зак. 321
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАР ТИМ ФОРМ». 123995 Москва, Гранатный пер.. 4.
www.90sbnlo.ru mfo@90sU1fo.ru

# Text boxes

ГОСТР

57381-

2017

Москва

Стандартииформ

2017

W»3m

Рисунок 3 — Стеллажи с высотой верхнего ярусе хранения Н > 3 м

Рисунок 7 — Параметры, подлежащие контролю е ненегруженном состоянии системы

- Каталог цветов RAL

- ПУЭ

[3J ПОТ РМ-007—98

- ПОТ РМ 008—99

- СП 29.13330.2011